Úlohy pre žiakov II. ročníka SŠI stavebná výroba – stavebné práce

Téma : Vnútorne omietky. (jadrová omietka, ručné omietanie)

Náradie a pomôcky  pri vnútorných omietkach:

- metre (skladacie a zvinovacie)

- uhlomer

- vodováhy,  sťahovacie a zrovnávacie laty

-     ručne elektrické miešadlo

- murárska lyžica

- vedrá plastové (stavebné vedrá)

- nerezové, drevené a plastové hladidlá

- okuliare alebo ochranný štít ( v prípade  respirátor)

- ochranné rukavice

- pojazdné lešenia (stavebné drevené kozy, stavebné rezivo foršne)

- murárska naberačka

- stavebný fúrik alebo maltovnica

- predlžovací kábel na bubne 220V

- stavebná miešačka (220 V)

- stavebné omietniky (kovové, drevené, terče)

Popíšte pracovný postup jadrovej omietky:

- príprava pracoviska – doprava materiálu a pracovných pomôcok (lešenie, zakrytie okenného rámu, dverí ,elektrických skriniek...).

- skontrolovať si vodorovnosť stropov a zvislosť stien.

- vyrovnanie všetkých nerovností a priehlbín.(po inštalatérov, elektrikároch, atď.)

- v prípade potreby spevníme povrch penetráciou (cementovým  postrekom),najprv strop a potom  stenu.

- malty podľa použitého spojiva (vápenné, vápenno – cementové,  cementové, sadrové )

- zloženie omietky :cementový postrek, jadrová omietka, vrchná vrstva( štuková omietka atď..)

- príprava malty na omietky: (strojovo  a ručne miešanie malty) tradičným spôsobom(voda, plnivo -  piesok, vápno, cement, sadra, prísady), z priemyselne vyrobené suché omietkové zmesi (voda , vrece omietky)

- nanášame jadrovej omietky najprv stropné plochy, až potom na zvislé steny

( nahadzujeme od podlahy k stropu).

- jadrová vrstva nám vyrovnáva podklad  pomocou  pripevnenia dosiek  na rohy zhotovenie pomocou omietnikov, ktoré zrovnáme pomocou  vodováh,  lát a murárskej šnúry  (oceľové, hliníkové ,drevené - drevené terče od seba 120 – 150 mm)

- hrúbka jadrovej omietky 10 -20 mm, väčšej ako 20 mm  nanášame v dvoch fázach, väčšia ako 40 mm vystužíme ju výstužnou  tkaninou  alebo pletivom ,ktoré zakotvíme do muriva.

- technologická prestávka potrebná na vyzretie jadrovej omietky 16až 24 hodín   ( 1 deň na 1 mm  hrúbky vrstvy).

- vrchná vrstva omietky ( štukové ,sadrové, tenkovrstvové   minerálne - silikónové – akrilové – silikátové, rôzne povrchové úpravy)

BOZP pri  vnútorných omietkach

Pracovník  musí:

- používať predpísané osobné ochranné prostriedky (pracovnú odev, pracovnú obuv, prilba, okuliare, ochranný štít)

- dbať na správnu prípravu, rozmiestnenie a poriadok pracoviska

- zabezpečiť správnu mikroklímu na pracovisku (osvetlenie, vetranie, teplota, dodržiavať prestávky)

- dodržiavať bezpečnosť pri práci na lešení

- chrániť svoje zdravie aj druhých

- vedieť poskytnúť prvú pomoc (zavolať 112)

- pri stálom styku s vápnom  používať respirátor, ochranné rukavice ,okuliare

- pri zasiahnutí oka omietkovou maltou poskytnúť ihneď prvú pomoc (vymyť oko pomaly tečúcou vodou , použiť liek na vypláchnutie oka ak neprestane navštíviť očného lekára.)

- po práci si starostlivo umyť ruky i tvár a ošetriť ochranným krémom ( Indulona)

Pracovník nesmie:

- používať nevhodné alebo poškodené náradie a nástroje

- pracovník nesmie zabúdať, že pracuje s vápnom

- fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky

- dotýkať sa nechránených častí stroja

- sám opravovať stroje a zariadenia

# Dôležite !

Úlohou je prečítať si text, prepísať si do zošita, alebo  papier (uschovajte si to pre štúdium, pre ukážku majstrovi OVY), naučiť sa vymenovať náradie a pracovný postup, BOZP pre danú prácu. Zadanú prepísanú úlohu odfotiť a poslať to  do mobilu, alebo zaslať emailom TU. Ak žiak nemá mobil, počítač, internet ,zašle úlohu  poštou na adresu: Spojená škola internátna, Palárikova  1602/1,0690 Snina, alebo vhodí vypracovanú úlohu do schránky školy. Poštu si prevezmú zamestnanci  školy, TU.  Nápomocní nám budú aj terénny sociálny pracovníci mesta Snina odovzdajte im. Hodnotiť budem zaslaný, alebo prefotený  prepísaný text.

Nezabudnúť poslať do  15.5.2020  a napísať: (Meno a priezvisko predmet a triedu).

Každá zadaná úloha na doma bude hodnotená známkou alebo slovne  na konci  školského roka. Každá odovzdaná vaša práca bude použitá pri  hodnotení vašej prípravy vo vzdelávaní. Ak žiak nebude spolupracovať so školou ,bude to brané ako nezáujem o štúdium.

Pracovné postupy pozrieť vo vlastnom záujme na: youtube (urob si sám, vnútorne omietky, spôsob nahadzovania, výroba malty, cena materiálu, práce, doprava, atď.) Ak by Vás niečo zaujalo napíšte si, alebo nakreslite si to ,neváhajte kontaktovať svojho TU.

Triedny učiteľ Marek Harakaľ kontakt : 0905 868 258 , alebo email:   marek.harakal1@gmail.com,