TMU 2. Roč. 2.C – Učivo
Hydroizolácie.
Aby budova dobre plnila svoj účel, musí byť izolovaná proti prenikaniu zemnej vlhkosti a vody. Voda a vlhkosť zmenšujú pevnosť a trvanlivosť konštrukcie. Pri navrhovaní hydroizolácie podzemnej časti budovy musíme myslieť na:
- podklad pod izoláciu,
- izolačnú vrstvu,
- ochrannú vrstvu izolácie.

Podklad pod izoláciu
Najvhodnejším podkladom pod vodorovné izolácie je mazanina z prostého betónu hrúbky od 80 do 100 mm. Pri zvislých izoláciách ako podklad môže byť izolačná primúrovka z tehál, betón, suterénový (pivničný) nosný múr.

Návrh izolačných vrstiev
Izolačné vrstvy navrhujeme na vodorovné a zvislé plochy. Zvislá izolácia chráni konštrukcie pod úrovňou terénu, vodorovná izolácia priamo na teréne. Izolácie sa umiestňujú na vonkajšej strane konštrukcie.

Ochranná vrstva izolácie
Pri vodorovných izoláciách sa navrhuje betónová mazanina hrúbky 50-100mm. Ochranu zvislej izolácie proti mechanickému poškodeniu pri spätnom zasypávaní tvorí izolačná primúrovka, geotextília alebo aj tepelná izolácia z tvrdeného polystyrénu.

Hydroizolácia z asfaltových pásov.
- podklad musí byť rovný, suchý, pevný, bez výčnelkov, očistený od sutiny a prachu.
- podklad natrieme penetračným náterom,
- asfaltové pásy natavujeme plameňom a celoplošne ich nalepujeme na podklad,
- prekrytie asfaltových pásov je najmenej 100mm, pri zvislých izoláciách 150 mm,
- ostré hrany pri styku vodorovnej a zvislej plochy musia byť zaoblené.

 Lepenie pásu na
napenetrovaný podklad

Hydroizolácie z termoplastových materiálov
Hydroizolácie z termoplastových materiálov môžu byť hladké alebo profilované. Ukladáme ich spravidla v jednej vrstve, majú veľkú pružnosť, sú odolné voči kyselinám, zásadám, soliam a tlakovej vode, zabraňujú prenikaniu radónu .
Podklad musí byť rovný, čistý, pevný, nemusí byť suchý a rohy a kúty nemusia byť zaoblené. Lepia sa presahom 50mm špeciálnym lepidlom alebo sa zvárajú teplovzdušne horúcim vzduchom a hneď sa pritláčajú gumovým valčekom. Pri realizácií prác teplota okolitého vzduchu by nemala klesnúť pod +5°C. Ak klesne pod 0°C, práce sa musia prerušiť.

Hydroizolácia tekutými materiálmi
Tekuté hydroizolačné materiály nanášame nalievaním, striekaním, natieraním štetkou alebo valčekom. Podklad musí byť čistý, vyzretý, bezprašný, bez odlupujúcich sa častí. Do kútov alebo rohov vkladáme do prvej vrstvy vystužujúce tkaniny.

TMU 2. Roč. 2.C – Úlohy
Nezabudnúť poslať do 19.6.2020 a napísať: (Meno a priezvisko predmet a triedu).
Meno a priezvisko: ..............................................................................
Zakrúžkuj správnu odpoveď:
Voda a vlhkosť :
1. zmenšujú pevnosť a trvanlivosť konštrukcie,
2. nemajú vplyv na stavebné konštrukcie,
3. zvyšujú pevnosť a trvanlivosť konštrukcie.

Pri navrhovaní hydroizolácie podzemnej časti budovy musíme myslieť na:
1. podklad pod izoláciu, finančnú čiastku, ochrannú vrstvu izolácie,
2. podklad pod izoláciu, izolačnú vrstvu, ochrannú vrstvu izolácie,
3. podklad pod izoláciu, izolačnú vrstvu, kvalitný zásyp zeminou.

Najvhodnejším podkladom pod vodorovné izolácie je:
1. mazanina z prostého betónu hrúbky 80 -100 mm,
2. zhutnený podsyp zo štrkopiesku,
3. akýkoľvek podklad, hlavne musí byť suchý.

Ochranu zvislej izolácie proti mechanickému poškodeniu navrhujeme z:
1. nie je potrebná, lebo pri zasypávaní dávame pozor,
2. papierovej lepenky, obmurovky z tehál, betónu,
3. izolačnej primúrovky, geotextílie alebo aj z tepelnej izolácie z tvrdeného polystyrénu.

Podklad pod hydroizoláciu z asfaltových pásov musí byť:
1. rovný, suchý, pevný, bez výčnelkov, očistený od sutiny a prachu,
2. rovný, vlhký, pevný, bez výčnelkov, očistený od sutiny a prachu,
3. rovný, suchý, pevný, s výčnelkami, nemusí byť očistený od sutiny a prachu.

Prekrytie asfaltových pásov je najmenej:
1. 50mm pri vodorovných izoláciách a pri zvislých izoláciách 150 mm,
2. 100mm pri vodorovných izoláciách a pri zvislých izoláciách 50 mm,
3. 100mm pri vodorovných izoláciách a pri zvislých izoláciách 150 mm.

Hydroizolácie z termoplastových materiálov:
1. natavujeme plameňom a celoplošne ich nalepujeme na podklad,
2. lepíme špeciálnym lepidlom alebo zvárame teplovzdušne horúcim vzduchom a hneď pritláčame gumovým valčekom,
3. prekladáme 50 mm cez seba bez lepenia a zvárania.

Tekuté hydroizolačné materiály nanášame:
1. nalievaním, striekaním, natieraním štetkou alebo valčekom,
2. nalievaním, striekaním, natavovaním,
3. nalievaním, lepením, natieraním štetkou alebo valčekom..