Załącznik Nr 1a

INFORMACJE DODATKOWE

DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- w zakresie liczby i typów okien do sporządzania wyceny należy kierować się informacjami zawartymi w rzutach.

- Stolarka powinna spełniać parametry przewodności cieplnej określone w zestawieniu.

- Rodzaj szklenia określony w zestawieniu.

- Okna zewnętrzne powinny spełniać stopień izolacyjności akustycznej Rw=40 dB z uwagi na bliskość drogi.

- Okna i drzwi, dla których wskazane jest wykorzystanie szkła bezpiecznego, należy wykonać ze szkleniem klasy P2 zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz.

- W projekcie nie występują okna wyposażone w szklenie matowe.

- Nie zezwala się na wykonanie klamek w technologii innej niż opisana w projekcie.

- Kolory stolarki okiennej oraz poszerzonych skrzydeł pozostaje do ustalenia na etapie realizacji. Skrzydła okien powinny być okleinowane.

- Nie zezwala się na zmianę technologii wykonania okien i zmianę funkcji skrzydeł względem projektu.

- Nie zezwala się na zamianę łamaczy światła na żaluzje systemowe.

- Nie zezwala się na wykonanie bram garażowych nie spełniających parametrów przewodności cieplnej określonych w projekcie.

- Zezwala się na wykonanie przeszkleń w bramach w innych wymiarach pod warunkiem zachowania równoważności rozwiązań.

- Stolarka montowana będzie w warstwie muru zgodnie z projektem. Zamawiający nie wymaga dodatkowych taśm do montażu ani fartuchów epdm.

- Nie zezwala się na wykonanie bram z progiem w drzwiach przejściowych.