Úlohy pre žiakov III. ročníka SŠI stavebná výroba – murárske práce

# Téma : Vonkajšie dokončovacie práce,  uloženie betónovej dlažby.

(univerzál,klasiko,obrubníky,seko,korzo,vulkano,)

Náradie a pomôcky :

- murárska lyžica

- murárske kladivo s ostrím

- vodováha

- drevený skladací  meter

- ceruzka tesárska

- murárska šnúra

- gumené kladivo

- lopata

- krompáč

- vibračná platňa s gumovou podložkou

- miešačka na betónovú zmes

- stavebný fúrik

- rezačka na dlažbu

- hrable kovové

- uhlomer

- meracie pásmo

- nivelačný prístroj

- metla priemyselná

- predlžovací kábel 220V

- stavebné vedrá

Pracovný postup pri dláždení univerzálnej  dlažby  sa skladá z týchto prác:

- vytýčenie smeru a výšky obrubníkov, betónovej dlažby

- výkop do nezamrzenej hĺbky

- navoziť drvené kamenivo (zrnitosť 16-32mm)

- zhutnenie kameniva

- zabudovanie obrubníka do požadovaného smeru, rozmeru a spádu

- nanesenie drveného kameniva (zrnitosť 4-8mm)

- pokládka dlažby od okraja, nezabudnúť na šírku škár podľa potreby

- vyplnenie škár škarovacím pieskom (zrnitosť 0-4 mm)

- zavibrovať vydláždenú plochu vibračnou platňou v pozdĺžnom a priečnom smere

- škáry ešte raz vyplníme škarovacím pieskom a plochu očistíme

- konečné úpravy terénu

- ochrana a tvorba životného prostredia

BOZP pri práci:

Používať osobné ochranné pracovné prostriedky:

- pracovné oblečenie a obuv, pracovnú čiapku (ochrannú prilbu)

- chrániť sluch, zrak, tvár.(tlmiče, ochranné okuliare , ochranný štít)

Udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku.

Určiť si pracovný priestor a upraviť plochy na uskladňovanie rôznych  materiálov.

Technicky udržiavať zariadenia a pracovné prostriedky: (stavebná miešačka, rezačka dlažby atď.)

-    kontrolovať ich pred uvedením do prevádzky

-    vykonávať pravidelnú  kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky

-    nepoužívať poškodené pracovné náradie a pomôcky

Pracuj tak , aby si neohrozoval svoj život a zdravie iných.

Dodržiavaj zásady osobnej hygieny.

# Dôležite !

Úlohou je prečítať si, prepísať si do zošita, naučiť sa tému, po začatí vyučovania zadanú úlohu dokladovať zošitom, odovzdajte svojmu majstrovi OV. Kontakt : 0905 868 258 , alebo email:

marek.harakal1@gmail.com

Pracovné postupy pozrieť vo vlastnom záujme na: youtube (urob si sám, vonkajšie dokončovacie práce, teréne úpravy, vonkajšie betónové dlažby, predaj, cena, doprava, atď.)Ak by Vás niečo zaujalo napíšte si, alebo nakreslite si to ,odovzdajte to svojmu majstrovi odborného výcviku po návrate na vyučovanie.