Úlohy pre žiakov II. ročníka SŠI stavebná výroba – stavebné práce

Téma na doma: Nátery okien/2.C/

Vypracoval: Vladimír Cihra

V prvom rade pri renovácii okien/natieraní/zistíme ich skutočný stav. Patria tam viaceré činitele: vzhľad okna a jeho rámov, stav presklenenia , či je v poriadku kovanie, či neovísa a ľahko sa zatvára a otvára. Ďalej treba zistiť na rámoch či nie sú žiadne praskliny.

Samotný význam náteru okien /renovácii/ spočíva v tom, že im predlžujeme životnosť a taktiež vzhľad - estetiku.

Náradie/pomôcky/,ktoré používame pri tejto práci:

teplovzdušná pištoľ, špachtľa, brusné papiere, maskovacia páska, výtlačná pištoľ na tmely, tmel na drevo, štetce,  sitko, samotná farba. (podľa výrobcu , zákazníka, druhu dreva , použitia exteriér -  interiér)

Postup pri natieraní rámov okien:

- obhliadka zadanej práce, riešenie nasledujúcich prác (farebné riešenie, nákup potrebného materiálu pre prácu)

- v prvom rade odstránime starý poškodený náter (teplovzdušnou pištoľou a špachtľou)

- ak sú na rámoch praskliny a dierky tak ich vyplnenie tmelom na drevo (impregnácia proti červotočom, hnilobám, hubám)

- po zaschnutí tmelu brúsnym papierom vybrúsime tieto miesta, aby boli celé rámy  hladké a čisté pripravené na ďalší postup.

- miešanie, riedenie vnútornej farby, alebo tónovanie farby

- nanesieme  základného alebo nového náteru pomocou štetca,( valčeka, striekaním) a pritom postupujeme podľa odporúčania výrobcu ( povrchová farba dokáže dobré odolávať poveternostným podmienkam)

- podľa potreby nanesenie druhého alebo tretieho náteru (po zaschnutí 12 hodinách, alebo 24 hodinách)

- kontrola vymaľovaného objektu

- čistenie maliarskeho náradia

- triedenie a recyklácia odpadu

Pri tejto práci je dôležité dodržiavať bezpečnosť pri práci:

- používať ochranné pomôcky

- používať respirátor počas brúsenia

- pracovať vo vetraných priestoroch

- dodržiavať hygienické zásady

- dodržiavať pracovné prestávky(hrozba nadýchania výparov)

Odporúčanie majstra odborného výcviku: pozrieť stránku /stavebník.sk/ renovácia drevených okien.

# Dôležite !

Úlohou je prečítať si text, prepísať si do zošita, alebo  papier (uschovajte si to pre štúdium, pre ukážku majstrovi OVY), naučiť sa vymenovať náradie a pracovný postup, BOZP pre danú prácu. Zadanú úlohu odfotiť a poslať to  do mobilu, alebo zaslať emailom TU. Ak žiak nemá mobil, počítač, internet ,zašle úlohu  poštou na adresu: Spojená škola internátna, Palárikova  1602/1,0690 Snina, alebo vhodí vypracovanú úlohu do schránky školy. Poštu si prevezmú zamestnanci  školy, TU.  Nápomocní nám budú aj terénni sociálni pracovníci mesta Snina odovzdajte im. Hodnotiť budem zaslaný, alebo prefotený  prepísaný text.

Nezabudnúť poslať do  30.4.2020  a napísať: (Meno a priezvisko predmet a triedu).

Každá zadaná úloha na doma bude hodnotená známkou alebo slovne  na konci  školského roka. Každá odovzdaná vaša práca bude použitá pri  hodnotení vašej prípravy vo vzdelávaní. Ak žiak nebude spolupracovať so školou ,bude to brané ako nezáujem o štúdium.

Pracovné postupy pozrieť vo vlastnom záujme na: youtube (urob si sám, renovácie dreva - okien, materiál, predaj, cena materiálu, práce, doprava, atď.)Ak by Vás niečo zaujalo napíšte si, alebo nakreslite si to ,neváhajte kontaktovať svojho TU.

Triedny učiteľ Marek Harakaľ kontakt : 0905 868 258 , alebo email:   marek.harakal1@gmail.com,