ZS ľudovo-umelecká tvorba

1. Priadze

2. Tkaniny

3. Pleteniny

4. Netkané textílie

5. Papier

6. Koža

7. Označovanie textilných výrobkov

8. Drobné textilná a kovová príprava

9.  Pracovné prostriedky na strihanie

10. Pracovné prostriedky na šitie

11. Šijacie stroje

12. Pranie

13. Pracovné prostriedky na žehlenie

14. Pomôcky na paličkovanie

15. Pomôcky na pletenie a háčkovanie

16. Krosná na ručné tkanie

17. Ručné šitie

18. Vyšívacie techniky

19. Vankúš

20. Paličkovanie

21. Vypletanie dekoračného srdiečka na polystyrénovej podložke

22. Výroba ručného papiera

23. Dekupáž nádoby

24. Technika pletenia

25. Pletenie šálu na drevenom ráme

26. Technika háčkovania

27. Plstenie

28. Tkanie na kartóne

29. Tkanie na doštičke

30. Tkanie koberčeka na stolových krosnách

- Priadze

Priadza sa vyrába z textilných vlákien skrútením dvoch a viac vlákien. Priadza sa používa na šitie, pletenie, vyšívanie, háčkovanie,  plátanie. Podľa suroviny, z ktorej sa priadze robia ich delíme na: prírodné, syntetické a  kombinované (prírodné + syntetické).

Prírodné priadze získavame z živočíchov (prírodný hodváb, ovčia vlna,…), alebo z rastlín (bavlna,  ľan, konope, juta, sisal).

Syntetické: polyvinylchloridové (PVC), polyamidové (PAD), polyesterové (PES) ...sa vyrábajú z ropy alebo uhlia.

Hrúbka priadze sa označuje v jednotkách tex.  Čím je číslo väčšie, tým je

priadza je hrubšia.

- Tkaniny

Tkanina je textilný materiál zhotovený tkaním z dvoch sústavy nití navzájom kolmých. Prvá sústava je zvislá (zhora dole) a  nazýva sa osnova. Druhá sústava je vodorovná a  nazýva sa útok. Väzbový bod je miesto, v ktorom sa kríži osnovná a útková niť. Sú 2 druhy väzbových bodov: osnovný (osnovná niť je hore) a útkový (útková niť je hore).                                                                                                                                                                                           Striedaním väzbových bodov vzniká väzba. Poznáme tri základné väzby:

plátnová                         keprová                                  atlasová

Plátnová väzba je najjednoduchšia, rovnaká z lícnej a rubnej strany ,pevná, menej sa špiní, ľahko sa perie, málo hreje, krčí sa.

Keprová väzba je mäkká, pružná, menej pevná, vytvára šikmé riadky. Vhodná na montérky, rifle, uniformy, šatovky, obleky...

Atlasová väzba  vytvára lesklý vzhľad, ľahko sa čistí,  málo sa špiní, vhodná na spoločenské šaty, podšívky, spodná bielizeň, posteľné obliečky...

3. Pleteniny

Pletenina je textilný materiál zhotovený pletením.  Pri pletení sa z nite tvoria očká, ktoré sa vzájomne prepletajú. Druhy očiek: hladké a obrátené. Riadok tvoria očká vedľa seba. Stĺpik – očká nad sebou. Striedaním očiek vzniká vzor pleteniny. Pleteniny sa vyrábajú ručne alebo strojovo. Pleteniny sa najčastejšie používajú na  výrobu odevov a bielizne.

Vlastnosti pletenín:

- schopnosť prispôsobiť sa tvarom,

- pružnosť - schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu,

- priedušnosť - otvory medzi očkami prepúšťajú vzduch,

- nekrčivosť

- hrejivosť,

4. Netkané textílie

Netkaná textília je textilný výrobok vyrobený inak ako tkaním či pletením. Na ich výrobu sa používajú mykacie stroje. Vytvorí sa jedna tenká vrstva – pavučinka.  Niekoľko pavučiniek sa položí na seba a stlačí sa dvoma valcami. Potom sa spoja  vpichovaním špeciálnymi ihlami na textíliu. Vyrába sa z odpadových materiálov. Výhodou netkaných textílii je nízka cena, pevnosť, savosť.

Používajú sa v textilnom priemysle ( tašky, podšívky, výstuhové materiály),

zdravotníctve ( jednorazové pomôcky - rúška, zástery, posteľné plachty,

oblečenie, plienky), automobilovom priemysle (tesnenia, poťahy, filtre),

poľnohospodárstve (chránia pred zimou, zlepšujú úrodu, zrýchľujú rast).

5. Papier

Papier je tenký, hladký materiál, ktorý sa vyrába spevnením vlákna. Vlákna sú  prírodné, z dreva, bavlny, alebo konope. Prvý papier na svete vyrobili v Číne. Papier je pomenovaný podľa papyrusu, rastliny, z ktorej starovekí Egypťania vyrábali materiál na písanie.

Papier sa dnes používa na rôzne účely. Preto je veľa druhov papiera. Z papiera sú bankovky, lístky, kupóny. Používa sa na písanie a tlač (knihy, časopisy, noviny, kopírovanie, pozdravy, fotografie...). Veľa papiera sa používa na balenie tovarov (škatule, vrecká, tašky, kartóny...). Papier sa používa aj v stavebníctve (lepenka, sadrokartón...). Z papiera sa vyrábajú hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky, utierky...).  Papier získaný z odpadu sa volá recyklovaný.

6. Koža

Koža tvorí  povrch tela zvieraťa, ktorý ho chráni pred vonkajšími vplyvmi.

Kožu stiahnutú zo zvieraťa spracovávame na useň alebo kožušinu.

Useň je bez chlpov vhodná na výrobu obuvi, koženej galantérie (kabelky, tašky, opasky, rukavice, peňaženky) a kožených odevov (bundy, nohavice,

Druhy koží:

- podľa suroviny: hovädziny, teľaciny, bravčovice, koninové, koziny,

kozľaciny, reptílie – exotické (hady, ryby, jaštery, vtáky ...)

- podľa použitia: obuvnícke, galantérne, odevnícke, rukavičkárske, remenárske.

7. Označovanie textilných výrobkov

Každý textilný výrobok musí byť označený - veľkosť, spôsob ošetrovania a

materiálové zloženie. Najlepšie sú grafické symboly na etikete, lebo im rozumejú na celom svete. Etiketa sa pripevňuje k výrobku natrvalo.

Symboly veľkosti:

- označované číslicami – 36,38,40,42,44,46,48, 50, 52

- označované písmenami – XS, S, M, L, XL, XXL

Symboly ošetrovania:

Materiálové zloženie sa uvádza v percentách od najväčšieho obsahu a slovným pomenovaním textilnej suroviny napr. 60% bavlna, 40% polyester.

8. Drobná textilná príprava

Drobná textilná  príprava slúži na spojovanie  a zdobenie odevu.

Patria tu :

Šijacie nite ručné a strojové (bavlnené, ľanové, hodvábne) a syntetické

Krajovka sa používa sa na tie miesta, ktoré sa pri nosení nemajú vyťahovať.

Chránidlo sa našíva na dolný okraj nohavíc. Pásovku dávame do pásového okraja sukní, nohavíc a do opaskov. Hadovka, čipky a stužky sa používajú na zdobenie. Guma sa slúži na sťahovanie odevov.

Gombík je určený na otváranie a zatváranie odevu cez gombíkovú dierku.

Slúži aj na ozdobu. Zips sa používa na zapínanie odevov, obuvi a tašiek.

Pracka slúži na zapínanie okrajov odevu. Niekedy len ako ozdoba.

9. Pracovné prostriedky na strihanie

Strihanie je spôsob delenia materiálu pomocou nožníc.

Ručné nožnice sa skladajú z dvoch čepelí, ktoré k sebe tesne priliehajú. Čepele bývajú hladké a rovné, ale môžu byť aj vrúbkované. Podľa toho, na čo sú nožnice určené, majú rôzne tvary a veľkosti. Poznáme nožnice krajčírske, záhradnícke, manikúrové, kadernícke, kancelárske, na kovy...

Strojové nožnice sú poháňané motorom. Slúžia na oddeľovanie materiálov, vysekávanie otvorov, alebo rôznych tvarov do materiálu. Patria tu aj strihacie stroje ako strihacie strojčeky na vlasy, kosačky na trávu a iné.

10. Pracovné prostriedky na šitie

Šitie je pracovná operácia pri ktorej sa pomocou ihly a nite spájajú diely látky, alebo iného materiálu (koža, papier) .

Ihla je nástroj, ktorý sa používa pri šití alebo zošívaní. Ihla sa skladá z troch častí. Ucho ihly, do ktorého sa prevlieka niť. Telo ihly a špička ihly, ktorá je ostrá a určená na prenikanie materiálom.

Ihly sa vyrábajú z kovu, ale v minulosti sa vyrábali i z kostí či dreva. Ihly sa používajú tak pre ručné šitie, ako aj v šijacích strojoch.

Špendlík je ihle podobný nástroj, Má telo s hrotom a hlavičku. Spájajú sa ním zošívané diely, aby sa pri šití navzájom neposúvali.

Ako ochrana pred poranením prsta pri práci s ihlou sa používa náprstok.

11. Šijacie stroje

Šijací stroj je elektrické zariadenie určené na spájanie  materiálov šitím.

Podľa použitia poznáme stroje pre domácnosť, priemyselné, remeselné (klobučnícke, sedlárske, opravárenské...).

Šijací stroj tvoria mechanizmy: ihlový, napínací, podávací, prítlačný, chápačový.

Úlohou ihlového mechanizmu je prepichnúť materiál a zaviesť vrchnú niť k hrotu chápača. Hlavnou časťou je ihla, ktorá vykonáva pohyb hore – dole.

Úlohou napínacieho mechanizmu je napnúť vrchnú niť, tak aby sa vytvoril steh.

Úlohou podávacieho mechanizmu je podať materiál o dĺžku stehu.

Úlohou prítlačného mechanizmu je pritlačiť materiál, aby sa neposúval pri šití, hlavnou časťou je prítlačná pätka.

Úlohou chápačového mechanizmu je vytvoriť slučku medzi vrchnou a spodnou niťou. Hlavnou časťou je chápač a cievka.

Opravy vykonáva školený pracovník, údržbár.  Čistenie a mastenie vykonáva pracovník, ktorý šije na stroji.

12.  Pranie

Pranie je mokrý spôsob údržby textílii, odstraňuje z nich nečistoty.

Prať môžeme ručne  alebo strojovo. Automatická práčka má bubon, do ktorého sa vkladá roztriedená špinavá bielizeň. Nastaví sa potrebný program podľa kvality bielizne. Práčka má elektrickú, vodovodnú a odpadovú prípojku. Pred praním odevy a bielizeň triedime podľa teploty prania a farby. Zapneme zipsy, vyprázdnime vrecká a výrobky s potlačou otočíme naruby, aby sa ochránila farba. Použijeme vhodný prací prostriedok. Dávkovanie volíme podľa informácií na obale. Práčka automaticky, podľa zvoleného programu, niekoľko krát napustí, vypustí a odstredí vodu. Zle vyplákaná bielizeň môže spôsobiť alergiu na koži.

Niektoré práčky majú aj funkciu sušenia.

13. Pracovné prostriedky na žehlenie

Žehlenie je vyhladzovanie pokrčených odevov a  iných materiálov. Na žehlenie sa používajú žehličky rôznych druhov, naparovacie systémy, mangle a žehliace lisy.

Žehlička je elektrický spotrebič.  Pomocou elektriny sa zohreje kovová platňa na požadovanú teplotu. Pokrčený materiál sa vyrovná pritláčaním - hladením horúcou žehliacou  plochou. Pre jednoduchšie žehlenie sa vyrábajú žehličky s naparovaním.

Mangeľ je stroj, na ktorom sa preťahovaním medzi dvoma tesnými valcami hladia tkaniny alebo papier.

Žehliace lisy  žehlia  stláčaním medzi dvoma žehliacimi plochami. Vďaka  väčšej žehliacej ploche  ušetria  čas.

14. Pomôcky na paličkovanie

Paličkovanie je technika výroby čipky. Čipka sa tvorí na textilnom valci plnenom slamou, otrubami, pieskom alebo pilinami. Valec musí byť pevný, aby sa na ňom dobre pracovalo, ale zároveň pórovitý, aby sa do neho ľahko zapichovali špendlíky. Valec je postavený na podstavci. Priadza na viazanie čipky sa namotáva na drevené paličky. Jedna niť sa namotáva na dve paličky, polovica na jednu a polovica na druhú paličku. Paličiek je vždy párny počet.

Čím je čipka zložitejšia, tým viac paličiek a špendlíkov potrebujeme. Čipku môžeme paličkovať v jednej farbe, alebo použijeme rôznofarebné nite. Najvhodnejšie sú bavlnené nite.

Pri paličkovaní čipky používame aj nožnice, háčik a predkreslenú vzorku, ktorá sa prekryje fóliou, aby sa čipka neušpinila.

15. Pomôcky na pletenie a háčkovanie

Na ručné pletenie potrebujeme ihlice. Ihlice sa môžu vyrábať z dreva, kovu alebo plastu. Podľa použitia poznáme ihlice rovné, asi 30cm dlhé tyče rôznej hrúbky. Na jednom konci majú hrot a na druhom hlavičku, aby sa očká nezošmykli z ihlice. Ponožkové ihlice  sú kratšie a hroty sú na obidvoch koncoch. Pri pletení používame 4 ihlice. Kruhová ihlica sú 2 krátke ihlice spojené plastovou rúrkou. Môžu mať rôzne hrúbky a dĺžky.

Na háčkovanie sa používa háčik (háčkovka). Je to krátka tyčka, ktorá má na jednom konci háčik. Môže byť vyrobená z kovu, plastu, alebo dreva.

Pletací stroj  tvoria do radu naukladané uzatváracie háčiky. Mechanizmus pletacieho stroja otvára a zatvára háčiky v ktorých je priadza a postupne vytvára očká úpletu.

háčkovanie                               pletenie

16. Krosná na ručné tkanie

Základom krosien sú dva rámy spojené priečnymi brvnami. Krosná majú dva valce – zadný návoj na osnovu a predný návoj na tkaninu. Krížom cez rámy sú položené latky, na ktorých je zavesené bidlo s brdom a nitelnice. Tie sú ovládané nohami – stláčaním pedálov. Osnova sa pripravuje snovaním. Osnova sa navinie na zadný návoj a navlečie do niteľníc a do brda. Pred začatím tkania sa pramene nití priviažu k strapcom na kuse plátna namotaného na prednom návoji. Sú rôzne typy krosien. Krosná s lavicou a bez nej, široké gubárske a súkennícke krosná (dvaja tkáči tkajú naraz) a pod. Krosná v minulosti zhotovovali stolári, mlynári, tesári i zruční samoukovia.

17. Ručné šitie

Steh je časť nite medzi dvoma vpichmi ihlou pri šití, či vyšívaní.

Kvalitný steh si vyžaduje:

•	správnu ihlu a niť

•	správnu dĺžku stehu

•	vhodný steh

Na tvrdý hustý materiál je vhodná hladká a pevná niť. Na tenšie, jemnejšie materiály používame mäkšiu niť. Hrúbka ihly má byť vždy väčšia ako hrúbka nite - aby sa niť nepredrala.

Dĺžku návleku volíme podľa hustoty a kvality stehov a kvality nite.

Ihlu držíme v pravej ruke, niť v ľavej a navliekame uško ihly na niť. Ľavou rukou vytvoríme uzol. Na pretláčanie ihly cez šitý materiál používame náprstok na prostredníku pravej ruky.

Odev sa drží v ľavej ruke a je uložený v lone.

18. Vyšívacie techniky

Výšivky sa delia na tri základné skupiny:
a)výšivka podľa počítaných nití (po niti),
b)výšivka podľa predkresleného vzoru (na pomaľovanie),
c)nášivka (aplikácia).

Najpoužívanejšie druhy stehov sú: plný steh - vyšívame vodorovne zo strany na stranu, retiazkový steh - vytvára slučky, stonkový steh - vyšívame po predkreslenej čiare, krížikový steh - pozostáva z jedného spodného a jedného krycieho stehu.

19. Vankúš

Obliečka chráni vankúš pred znečistením a zároveň má ozdobnú funkciu. Ušijeme ju jednoducho z látky, ktorá sa nám páči.

- Z látky vystrihneme obdĺžnik podľa strihu (2,5 x dĺžka x šírka + prídavky).

- Obidva kratšie okraje 2x ohneme, prišpendlíme a prešijeme obyčajným stehom, aby sme mali čistý okraj.

- Okraje preložíme cez seba tak, aby sa prekrývali uprostred. Otočené sú lícnou stranou k sebe a ich dĺžka sa rovná dĺžke vankúša.

- Spolu ich zošijeme po obidvoch dlhších stranách.

- Každý šev prešijeme ešte raz endlovacím stehom.

- Obliečku otočíme na lícnu stranu a dnu vložíme vankúš.

20. Paličkovanie

Paličkovanie je technika výroby čipky. Je to ručná práca. Tvorí sa na textilnom valci plnenom slamou alebo pilinami. Čipka sa viaže z nití, ktoré sú navinuté na drevených paličkách. Vzor sa nakreslí na papier a pripevní na valec. Prekladaním paličiek cez seba vznikne z nite vzorka. Nite sa medzi sebou prekrižujú, prekladajú, alebo prekrúcajú. Smer a tvar vzorky tvoria špendlíky, zapichnuté do valca.

Čím je čipka zložitejšia, tým viac paličiek a špendlíkov potrebujeme.

Paličkovaná čipka sa v minulosti používala hlavne na zdobenie odevov a výrobu čepcov pre ženy.  Z paličkovanej čipky sa môžu vyrábať zložité šaty, jednoduché čipky na lemovanie alebo obrázky, goliere, či iné ozdoby.

21. Vypletanie dekoračného srdiečka na polystyrénovej podložke

- Na polystyrénovú podložku položíme šablónu (srdiečko z kartónuu a prykryjeme igelitom

- Špendlíky zapichujeme cez igelit po obvode šablonky (srdiečko) vo vzdialenosti 0,5 cm od seba.

- Vyšívaciu priadzu priviažeme na špendlik na špici srdiečka

- Prepletaním náhodným spôsobom okolo špendlíkov zaplníme celú plochu srdiečka

- Ukončíme priviazaním priadze o posledný špendlík a odstrihneme

- Na vnútorný výplet nanesieme štetcom vodné sklo

- Fénom vysušíme výplet

- Povyberáme špendlíky z podložky

- Výplet oddelíme od podložky s igelitom

- Hotové srdiečko ozdobíme stužkou

22. Výroba ručného papiera

Papier, ktorý je vyrobený klasickým spôsobom je trvanlivý, pevný a pekný biely. Požíva sa hlavne na výrobu cenných dokumentov, na maľovanie obrazov a na tlačenie vzácnych kníh.

Surovinou pre výrobu ručného papiera sú handry a biele buničiny.  Handry sa ručne režú a namočia sa do vody a pomelú alebo rozmixujú. Vzniká tak kašovitá látka - papierovina. Papierovina sa nanesie na sito vo forme. Odkvapkaná papierovina sa preklopí na podložku, ktorá dobre saje vodu. Prebytočná voda sa vytlačí. Vloží sa do lisu.  Papier je potom dostatočne pevný na ďalšie spracovanie. Môže sa použiť aj starý papier a na  vytláčanie valček na cesto. Takýto papier je sivý a menej kvalitný.

23.  Dekupáž nádoby

- Pripravíme si čistú, odmastenú nádobu

- Natrieme bielym Slovakrylom

- Usušíme fénom

- Zo servítky a hodvábu vystrihneme potrebný motív

- Vystrihnuté motívy priložíme na nádobu a pomocou štetca a laku prilepíme

- Usušíme fénom

- Dozdobíme akrylovými farbami

24.   Technika pletenia

Pletenie je spôsob výroby textilných výrobkov. Pletie sa z rôznych druhov priadzi. Ručne sa pletie na ihliciach, strojovo na pletacích strojoch.

Pri pletení úpletu sa z priadze vytvárajú na ihlici slučky. Pretiahnutím priadze cez slučku (očko) sa upletie ďalší rad pleteniny. Podľa toho, ako je vedená priadza a ako sa pretiahne z jednej ihlice na druhú, vznikajú rôzne typy očiek. Základné sú hladké a obrátené očko. Očká sa môžu spletať, pridávať, striedať... Takto vznikajú vzory. Pletené vzory môžu byť plastické, krajkové, alebo vznikajú striedaním farebných priadzi.

Pletením sa dajú vyrobiť rôzne odevy: pulóvre, sukne, čiapky, šály, ponožky...

Technikou pletenia sa vyrábajú aj bytové doplnky: deky, vankúše, koše...

25. Pletenie šálu na drevenom ráme

- Pripravíme si rám a vlnu

- Začiatok vlny priviažeme na 1. klinec v dolnom rade (1d)

- Vlnu vedieme od (1d) okolo 2. klinca v hornom rade (2h) a pokračujeme okolo (3d), (4h),...,(16h)

- Vlnu vedieme okolo (16d) a pokračujeme späť (15h), (14d), ..., (1h)

- Vlnu zaistíme na pomocný klinec

- Pomocnou priadzou previažeme očká prvého radu

- Zopakujeme kroky 3 až 5

- Háčikom prevlečieme spodné očká ponad vrchné a klinec

- Spustené očká pritlačíme rukou k stredu rámu (medzi klince)

- Opakujeme kroky 7 až 9 do potrebnej dĺžky šálu

- Očká 16d, 16h, 15d,..., 1h prevlečieme z klincov na ihlicu

- Susedné očká spletáme a takto šál ukončíme

26. Technika háčkovania

Háčkovanie je ručná práca, ktorou sa dajú vyrobiť dečky, ozdoby, oblečenie (čiapky, šály, svetríky, šaty...), kabelky, tašky, plecniaky, háčkované hračky, deky a rôzne iné veci.

Pre prácu potrebujeme priadzu a zodpovedajúci háčik.

Základom háčkovania je nahodenie, čím sa vytvorí slučka – očko. Priadzu máme navinutú na ľavom ukazováku. V pravej ruke držíme háčik. Háčikom preťahujeme priadzu cez očká. Rôznym zapichovaním, nahadzovaním a spojovaním očiek vznikajú  jednotlivé techniky. Základnými prvkami obyčajného háčkovania sú:

- retiazkové očko,- krátky stĺpik,- dlhý stĺpik,- ozdobné techniky.

27.   Plstenie

Plstenie je najstaršia textilná technika akú ľudstvo pozná, je staršia ako tkanie.
Výroba nie je náročná na materiál a pomôcky. Robí sa ručne iba pomocou teplej vody a mydla, alebo na sucho so špeciálnou ihlou.
Ovčia vlna je ideálnym materiálom. Môže sa použiť aj vlna z iných zvierat (jaky, lamy, ťavy).
Samotne plstenie spočíva v tom, že sa snažíme vlákenka vlny čo najsilnejšie do seba zamotať. 
Slovo "filc" sa používa pre priemyselne splstenú vlnu a "plsť" pre ručne vytvorenú. 
Plsť je nehorľavá, netkaná textília s výbornými izolačnými vlastnosťami. Plsť sa využíva pri výrobe odevov, obuvi, bytových doplnkov, šperkov, atď.....

28.  Tkanie na kartóne

Na kartóne sa najčastejšie tkajú tašky.

- Pripravíme si kartón, napríklad zo škatule. Šírka kartónu je taká, aká má byť široká taška. Dĺžka kartónu je 2,5 násobok dĺžky tašky.  Na užších stranách kartónu urobíme zárezy asi 1 cm od seba.

- Do zárezov natiahneme osnovu. Priadzu osnovy namotávame dookola spredu dozadu po celej šírke kartónu.

- Tkať môžeme pomocou ihly, alebo si priadzu namotáme na malé klbko. Postupným prepletaním popod a ponad nite osnovy utkáme potrebnú výšku tašky.

- Nite osnovy odstrihneme, pevne utlačíme a zviažeme spolu dve susedné nite.

- Nite pomocou háčika vtiahneme do tkaniny a urobíme konečnú úpravu.

29.  Tkanie na doštičke

Doštička je najjednoduchším nástrojom na tkanie tkaníc. Do malej doštičky sú striedavo vyrezané drážky a dierky. Do nich sa navliekla osnova. Dĺžku nití volíme podľa toho, aký výrobok ideme utkať.

Striedavým dvíhaním a spúšťaním doštičky sa vytvárala medzera (ziva). Cez medzeru sa prevlieka útok. Priadza útku je navinutá na člnku, alebo malom klbku. Po každom rade sa  priráža k osnove. Osnova musí byť napnutá, preto sa jeden koniec priviaže k pevnému bodu a druhý okolo pása. Striedaním farebných nití vznikajú vzory.

Tkanice môžu byť použité ako opasok, popruhy, šnúrky, alebo ako ozdoba.

30. Tkanie koberčeka na stolových krosnách

- Pripravíme si krosná s osnovou

- Namotáme  pucvolu na člnok

- Pretiahneme člnok medzi nite osnovy (1. riadok)

- Prehodíme nite

- Člnok pretiahneme na druhú stranu (2. riadok)

- Riadky pritlačíme  brdom a prehodíme nite

- Opakujeme do utkania potrebnej dĺžky

- Nite osnovy odstrihneme, aby sa dali zviazať